## Slide 1: QYLED控制卡培训课程
07/31/26
<number>

## Slide 2: 目 录
07/31/26
<number>
控制卡的使用场合范围
控制卡的功能特点
控制卡超大字库介绍
控制卡自动排版功能介绍
控制卡网络集中管理介绍
控制卡的单机功能介绍
控制卡排队机功能介绍
控制卡的实时采集功能介绍
控制卡点播功能介绍
硬件接口、接线方法、参数设置
常见故障判断

## Slide 3: 控制卡的使用场合范围
07/31/26
<number>
LED控制卡
银行、电信、
超市
等单位
集中管理
单机显示屏
管理
工厂
电子看板
排队机
叫号显示屏
节目点播
信息自动采集
信息报警类
显示屏
返回目录

## Slide 4: 控制卡的功能特点
07/31/26
<number>
控制卡最大的特点，也是区别于其它控制卡的最大特点，是：
控制卡包含超大国标汉字库。
由于有该字库存在，控制卡才能用数据量极小的文本模式替代数据量极大的图形模式，实现稳定的显示屏集中管理、排队叫号信息显示、工厂采集信息显示等众多功能 ，在LED异步控制卡领域独树一帜。
返回目录
Notes: <number>

## Slide 5: 控制卡的功能特点1
07/31/26
<number>
支持本地单机软
件管理，同时也
支持远程服务器
的集中统一管理
,两者之间可以无
缝对接，使得显
示屏能灵活显示
多个部门的信息
。
返回目录

## Slide 6: 本地信息和远程信息的显示
07/31/26
<number>
显示屏显示本地信息或远程信息需要用单机软件设定；
显示屏只要尺寸参数改变，就默认为全屏显示远程服务器的信息；
显示屏可以设定只显示本地信息或只显示远程服务器信息；
显示屏可以设定先显示本地信息，再显示远程服务器信息；
显示屏可以划分区域，一个区域显示远程服务器信息，其他区域则显示
本地信息。
容易出错点：不能显示远程服务器信息
用单机软件配置区域显示内容时，没有放置 “远程服务器卡排版”内容控件，结果显示屏不显示远程服务器信息！
返回目录

## Slide 7: 控制卡的功能特点2
07/31/26
<number>
支持文本信息的自动排版。远程服务器端节目编排只需一次完成，编辑文本信息、颜色、字体、字号、显示方式、播放有效期等属性，即可向所有显示屏下发，控制卡接收后，根据本显示屏的尺寸自动排版。
返回目录
这是控制卡的创新点！

## Slide 8: 控制卡的功能特点3
07/31/26
<number>
支持排队叫号信息显示。可以任意划分多个区域，每个区域对应一个窗口，该窗口的叫号信息显示在该区域，并且该区域空闲时也可以显示广告信息。
返回目录

## Slide 9: 控制卡的功能特点4
07/31/26
<number>
支持外部采集数据。如：温度、湿度、光电计数、存款利率等。
外扩展功能丰富。可以连接数据采集板获取数据，也可以从电脑获取实时数据显示。
返回目录
如下图：所有变化的数据全部可以由外部采集板或电脑上自动获取。

## Slide 10: 控制卡的功能特点5
07/31/26
<number>
支持任意分区，可设置多个逻辑区域，每个区域可以独立播放。
返回目录

## Slide 11: 控制卡的功能特点6
07/31/26
<number>
支持无灰度图片、动画、表格显示
返回目录

## Slide 12: 控制卡的功能特点7
07/31/26
<number>
支持正计时、倒计时、安全天数、时钟显示
返回目录

## Slide 13: 控制卡的功能特点8
07/31/26
<number>
支持8级亮度调节，可通过软件修改。
支持预先设定白天亮度、晚上亮度。
支持外加光照度检测模块，自动调节显示屏亮度。
返回目录

## Slide 14: 控制卡的功能特点9
07/31/26
<number>
支持10M/100M网络、串口、485通讯硬件接口。
支持无线透明通讯方式：433M微功率无线模块、GPRS/CDMA模块、WIFI无线网络等。
返回目录

## Slide 15: 控制卡的功能特点10
07/31/26
<number>
网络、串口等通讯硬件接口设置智能化（傻瓜化），人机界面友好。
在单机软件模式下,只需硬件连接线正确，电脑与控制卡可以自动协商配置，不需要了解网络IP、串口设置，只需要点击“控制卡”搜索按键即可。
返回目录

## Slide 16: 控制卡超大字库介绍
07/31/26
<number>
返回目录
控制卡包含超大字库。其中有5种字体：
宋体、黑体、楷体、隶书、行书；
每种字体有8种字号：12*12、16*16、24*24、32*32、48*48、64*64、80*80、96*96；

## Slide 17: 控制卡文本内容自动排版功能介绍
07/31/26
<number>
远程服务器或本地电脑发送文本信息给LED显示屏控制卡，控制卡根据该信息所在的区域大小、走字方式决定信息分几行、每行几字、排版左右居中的显示。
替代其它控制系统在服务器上为不同尺寸的显示屏分别排版，然后以图形模式下发给不同的控制卡。
能够极大减少网络数据发送量，提高发送稳定性；同时使得很多信息显示的二次开发极为简单，具有广泛的应用前景。
返回目录

## Slide 18: 控制卡文本内容自动排版特点
07/31/26
<number>
支持不同字体、字号、颜色文本信息的混合排版；
能够根据显示字符的数量自动计算每屏的停留时间；
能够识别不可分割的数字串，使得该数字串尽量处于同一行；
能够识别内容中的换行回车符；
有居左、居中、居右的排版模式；
连续左移时不同屏内容之间不会存在空白。
返回目录

## Slide 19: 控制卡网络集中管理介绍
07/31/26
<number>
需要用“控制卡参数配置软件”修改网络5项参数配置：控制卡IP地址、子网掩码、网关IP地址、服务器IP地址和端口；
上电后控制卡根据上述IP参数，自动连接远程服务器，建立连接后向服务器发送请求登陆数据报；
控制卡定时向服务器发送心跳数据报，表示控制卡在线，并上传控制卡的配置参数和工作状态等参数；
返回目录

## Slide 20: 控制卡通讯接口配置介绍
如果是把控制卡工作模式设为连接服务器 的远程集中管理模式，一般配置参数中的通讯接口可以设定为右边的参数项。
其中的“长屏 强制转换”是针对系统中个别的超长屏设计的，可以强制所有显示为左移。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 21: 网络IP地址介绍
网络中的每个硬件网卡设备都需要一个通讯的IP地址，就如同手机号码。控制卡的IP地址就是你的手机号码，服务器的IP地址就是你要联络的人的手机号码。因为服务器上可以运行多个程序，所以还需要一个端口号来区分。
依靠子网掩码可以把网络分成不同的网段，同一网段内的设备可以自由通讯，若控制卡需要与不在同一网段的服务器通讯，他们之间不能直接对话，中间需要一个网关来传话！
不要担心你不懂网络，记住上述比喻，找你的客户理直气 壮地要到上面的几个地址，就好像找你的朋友问手机号码一样。然后用软件正确输入这几个参数，剩下的事就交给控制卡和服务器之间自动协商了。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 22: 控制卡的单机功能介绍
07/31/26
<number>
支持硬件自动配置，无须工程人员有专业的技能；
支持任意分区，每个区域独立播放；
支持图片、动画、表格、文字显示；
支持时间、正计时、倒计时的多种格式显示；
支持外部实时数据采集显示；
支持485接口、网络接口的排队信息的显示；
支持节目单按时间段、星期播放；
支持显示板1/16、1/8、1/4扫描驱动；
返回目录

## Slide 23: 控制卡节目的几个概念定义
节目单文件：用来存放所有需要播放素材的一个列表文件，包含素材的播放顺序、区域划分、显示属性、播放时间段等信息。
素材文件：每一条需要播放的信息就是一个素材文件，可以分类为：图片、动画、时间、内码文字、叫号、采集信息等素材文件。
发送：把编排好的节目单文件和素材文件一并发送给控制卡，控制卡接收到新的节目单文件和素材文件后，先打开节目单文件，然后按照节目单中的素材列表顺序，逐一循环播放各个区域内的素材信息。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 24: 单机软件操作步骤1-添加控制卡
运行QYLED内容编辑软件，第一次使用控制卡对象列表区为空。正确连接网络线或串口线，点击“控制卡搜索”按键，软件自动搜索网络中的控制卡，并把所有搜索到的控制卡显示在对象列表区域。
07/31/26
<number>
注意：
1）若右图控制卡图标 上存在一个红色的叉号，表示软件与控制卡失去连接；
2）搜索的的控制卡默认用控制卡的内部码 作为名称，可以在在对象列表中选中某一控制卡，在左下角的对象属性中选用通俗易记的名字；
返回目录

## Slide 25: 控制卡属性介绍
控制卡的名称可以修改为易记的名字；
其它参数只能查看，不能修改；
查看显示屏的像素高度、宽度、颜色，通讯方式，服务器工作端口，控制卡的唯一内部码、IP地址、软件版本，上次播放的节目单文件。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 26: 单机软件操作步骤2-添加显示页
每个显示屏节目单可以分多个显示页显示。每个显示页也可以看成是一个子节目单，对应控制卡的全部范围，可以重新放置多个区域，每个区域可以放置多条不同的素材。
07/31/26
<number>
控制卡从第一个显示页开始，检查是否在播放时间段，是：把该页内所有区域内的所有有效素材播放完毕；否：跳过本显示页。然后调入下一个显示页，重复上述播放过程，直到最后一个显示页播放完毕，又返回到节目单的开始播放。
返回目录

## Slide 27: 显示页的属性介绍
起始时间：本节目单每天播放时间段的开始时刻；
结束时间：本节目单每天播放时间段的结束时刻；
按星期播放：可以选择节目单在每星期的某几天播放。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 28: 单机软件操作步骤3-添加区域
每个区域为长方形，用左上角的坐标和长宽像素来描述。
事先设定整个显示屏的左上角的点为坐标原点，横向水平为X轴，纵向垂直为Y轴，以显示屏上的像素点为单位。通过区域的左上角坐标、区域宽高的设定就可以准确定位区域的位置大小。
07/31/26
<number>
注意：
调整区域位置或大小时，可以在该区域对应的属性栏直接输入不超过显示屏尺寸范围的数字即可，也可以通过鼠标先在对象列表区选中需要调整的区域一行，然后再素材内容编辑区对该区域拖动而迅速改变区域的位置大小。
返回目录

## Slide 29: 区域的属性介绍
07/31/26
<number>
X坐标：长方形区域左上角坐标X的像素值 Y坐标：长方形区域左上角坐标Y的像素值 区域宽：长方形区域横向水平的像素值 区域高：长方形区域纵向垂直的像素值
调整区域位置或大小方法：
1）在该区域对应的属性栏直接输入不超过显示屏尺寸范围的数字即可。
2）通过鼠标在对象列表区选中需要调整的区域一栏，然后再在素材内容编辑区对该区域拖动而迅速改变区域的位置大小。
返回目录

## Slide 30: 单机软件操作步骤4-添加素材
本软件中所指的素材包括一些ASCII码文字、时间、表格、图片、动画等单个或者组合的统称叫素材。在通过“工具栏”添加的一些素材里，选中要编辑的素材，然后在【对象属性】框中编辑所需要的播放方式、格式、动画效果…等等，单击【发送】按钮，即可把配置好的参数完美的显示在LED显示屏上。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 31: 素材属性介绍1
素材UID表示该素材的一个唯一编号。操作员在添加一条该类型素材时系统会自动生成一个UID号，操作员也可以改动，但注意不可与其它素材的UID号重复。该标号是为了外部数据通过各种途径引入时使用，即：外部数据源随时可以通过任意一个硬件接口输入该素材的最新信息。控制卡收到该条信息后依据UID号来覆盖原来有相同UID的素材信息。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 32: 素材属性介绍2
字符颜色 本段文字的显示颜色；
字体名 本段文字使用的字体，有5种；
字体大小 本段文字使用字体的大小，有8种；
播放次数 该条素材连续播放几次才播放下一条素材；
显示方式 本段文字在显示屏上进场、出场的显示方式；
显示速度 本段文字进场、出场的快慢程度；
停留时间 指本段文字在显示屏上停留显示的时间。
返回目录

## Slide 33: 控制卡排队机功能介绍
07/31/26
<number>
与排队机配合使用。可以在第一个显示页内随意划分多个区域，每个区域对应一个窗口，该窗口的排队叫号信息显示在该区域。该区域空闲时也可以显示其它广告信息。
排队叫号信息通过485口接收，命令格式与排队机通讯命令格式完全一致。也可以通过网络接收。
控制卡接收到排队主机发送给窗口显示屏的显示信息（含：显示字符、颜色、闪烁区域），与本地的属性值结合，解码完毕后显示。 排队叫号信息在显示屏掉电后不保存。
返回目录

## Slide 34: 排队信息属性介绍1
窗口地址 该区域对应窗口号的地址，与排队主机上对该窗口地址配置要一致。在排队叫号系统中，该地址不能与其它地址重复。设定范围：1-250。0、151这2个数值禁止使用。
字体名 叫号信息字符使用的字体名称。有5种字体。
07/31/26
<number>
字体大小 有八种大小。若该区域比所选字体高度小，则只显示上面的一部分，需要操作员选择合适的字体大小。若叫号信息较多且区域足够高，如：主显示屏，控制卡会自动分多行显示，直到区域或信息显示完毕。
返回目录

## Slide 35: 排队信息属性介绍2
闪烁次数 若叫号信息中包含闪烁区域，则新的叫号信息到来时闪烁区域的闪烁次数由该参数决定，用闪烁方式向客户提示有新的叫号信息到来。第一次显示完毕，下一次循环显示相同的该条信息时，闪烁区域旧的内容不再闪烁，除非有下一条新的叫号信息到来。
停留时间 排队叫号信息第一次的显示停留时间在排队主机上设定。第一次显示完毕，若该区域还有其它广告信息，本叫号信息将作为一条普通信息与其它信息顺序播放，此时该叫号信息的停留时间由此参数设定。若此停留时间设置为0，表示叫号信息到来后只显示一次，以后消失不再显示，直到新的叫号信息到来。
返回目录

## Slide 36: 控制卡的实时采集功能介绍
07/31/26
<number>
具有对外部数据的采集接收及显示功能。外部数据包含：温度、湿度、光电计数、利率数据等。
控制卡提供一套通讯数据协议，外部数据通过串口、485、网络按照所提供的协议进入控制卡，即可被控制卡接收显示。
外部数据全部基于文本模式，由
控制卡使用本卡上的字库解码显
示。
实时采集数据掉电后不保存。
实时采集数据只能静止显示。
返回目录

## Slide 37: 实时采集素材属性介绍1
数据种类 具有广泛的概念。大致可以分为：摄氏温度、华氏温度、湿度、环境噪声、光电计数、外部数据等。
种类编号 进入控制卡的数据每一类分配一个唯一编号，作为数据的标示码。范围1-70。
后缀单位 该类数据的显示单位名称。可以由系统设置，在传送过程中数据源就可以只传送变化中的数据，而不必附带单位字符。
07/31/26
<number>
返回目录

## Slide 38: 实时采集素材属性介绍2
刷新时间 控制卡刷新采集数据更新显示的间隔时间。
数字颜色外部传来数据的默认显示颜色。该颜色也可以由外部数据源控制。
后缀单位颜色 数据单位字符的显示颜色。
字体名 外部传来数据的默认显示字体，有5种。该字体也可以由外部数据源控制。
字体大小 外部传来数据的默认显示字体大小，有8种。该字体大小也可以由外部数据源控制。
停留时间 该信息显示的停留时间。
返回目录

## Slide 39: 控制卡点播功能介绍-点播显示页
07/31/26
<number>
方式1：定时点播，设定显示页的属性播放时间段、星期，达到定时点播；
方式2：外部命令点播，通过串口、485、网络向控制卡发送一条指令，控制卡接收后，选中其中的某一页显示，其它页不再显示。
返回目录

## Slide 40: 控制卡点播功能介绍-点播图片
步骤1：把图片素材库建立后，发送到控制卡保存；
步骤2：用外部命令向控制卡发送一条指令，标明要显示图片的起始位置、长度，控制卡接收后取出该位置的规定长度图片显示，图片库的其它部分不再显示。
返回目录

## Slide 41: 硬件接口和接线方法
07/31/26
<number>
电源输入接口
5V/2A、9V/2A
通信线接口
RS232: 2、3、5直通线
以太网：国标A类打法
信号输出接口
扫描输出：20P排线输出
返回目录

## Slide 42: 常见故障诊断
07/31/26
<number>
不能显示服务器远程文本信息
显示屏黑屏
显示屏网络失去连接
显示屏显示不正常
单机软件不能与显示屏通讯
返回目录

## Slide 43: 常见故障-不能显示远程服务器信息
07/31/26
<number>
用服务器软件回读时有内容，但在显示屏上没有显示，原因是在用单机软件调试编辑内容时，错误使用的是【单行文本】、 【内码文本】等本地控件，而应该使用【卡排版】远程文本控件。
返回目录

## Slide 44: 常见故障-显示屏黑屏
07/31/26
<number>
显示屏电源未开；
显示屏右下角有个点在闪就说明素材过期；有两个点常亮就说明是节目单超过了显示时间段；
控制卡供电电源损坏；
控制卡有问题。
返回目录

## Slide 45: 常见故障-显示屏网络失去连接
07/31/26
<number>
显示屏电源未开；
连接控制卡的网络线被拔出或者网络线异常；
交换机端口异常；
控制卡IP地址与其它设备冲突；
控制卡参数配置错误；
控制卡坏。
返回目录

## Slide 46: 常见故障-显示屏显示不正常
07/31/26
<number>
扫描方式设置不正确；
单元板驱动芯片坏；
开关电源坏；
控制卡坏；
返回目录

## Slide 47: 常见故障-单机软件不能与显示屏通讯
07/31/26
<number>
控制卡供电电压不正常，低于5V；
网络线未连接或水晶头坏；
WINDOWS防火墙阻止了网络连接；
电脑为双网卡，要将拨号连接的连接禁用。
返回目录